## Slide 1: ความปลอดภัย ทาง Airborne Infection ใน ยูนิตทันตกรรม

## Slide 2: ความปลอดภัย ทาง Airborne Infection ใน ยูนิตทันตกรรม

## Slide 4
แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม
เอกสารเลขที่ ก.45 / เม.ย./63
เอกสารเลขที่ ก.44 / เม.ย./63
Download รายละเอียดเพิ่มเติม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
TEL : 021937006
https://dcd.hss.moph.go.th/
E-Mail : kongbab001@gmail.com

## Slide 7: Position ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง
จุดเติมอากาศและระบายอากาศภายในห้องทันตกรรมจะต้องอยู่ห่างกัน
จุดระบายอากาศภายในห้องทันตกรรมไม่ควรอยู่ใกล้กับตำแหน่งจ่ายลมเย็น
เครื่องฟอกอากาศควรจัดวางไว้ถัดจากตำแหน่งหัวเข่าไปทางปลายเท้าคนไข้ไม่ควรวางไว้หลังทันตบุคลากร
หากทำได้ควรจัดให้เตียงทันตกรรมอยู่ในทิศทางขนานกับทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง

## Slide 9: ห้องทันตกรรมที่มีหลายๆเตียงในห้องเดียว
เตียงทันตกรรมจะต้องอยู่ห่างกัน 6 ฟุตเป็นอย่างน้อย
ฉากกั้นจากพื้นสูงจรดเพดานและทำความสะอาดง่าย จะเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องฟอกอากาศแบบ HEPA และให้ระวังหัวสปริงเกอร์
หากทำได้ควรจัดให้เตียงทันตกรรมอยู่ในทิศทางขนานกับทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง

## Slide 10: ห้องทันตกรรมที่มีหลายๆเตียงในห้องเดียว

## Slide 11: ตัวอย่างห้องทันตกรรมที่มีหลายๆเตียงในห้องเดียว

## Slide 12: ตัวอย่างห้องทันตกรรมที่มีหลายๆเตียงในห้องเดียว

## Slide 13
TIME

## Slide 14
CLEAN AIR
CLEAN AIR

## Slide 16: ระยะเวลาระหว่าง case
31 พฤษภาคม 2563
17 มิถุนายน 2563

## Slide 17: ระยะเวลาระหว่าง case
สำรวจระบบเดิมภายในห้องทันตกรรม
  - คำนวณปริมาตรห้อง(กว้างxยาวxสูง) หน่วย ลูกบาศก์เมตร (ลบม.)
  - นำปริมาตรห้องหารกับปริมาณการระบายอากาศ หรือการหมุนเวียนอากาศผ่าน HEPA FILTER จะได้ ค่า ACH

## Slide 18: ระยะเวลาระหว่าง case
TYPE A 17.5 นาที
TYPE B 35 นาที

## Slide 19: อุปกรณ์เสริมเพื่อลดเวลาระหว่าง case
เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ ชนิดตั้งพื้นหรือฝังเพดาน
หากมีขนาด มากถึง 50 ACH จะลดเวลาเหลือ เพียง 8 นาที

## Slide 20: อุปกรณ์เสริมเพื่อลดเวลาระหว่าง case
จุดระบายอากาศจะต้องปลอดภัย
จุดดูดอากาศบริสุทธิ์จะต้องไม่มีมลพิษ
ใช้ไล่อากาศหลังทันตกรรมระหว่าง case
เวลาระหว่าง case 8 นาที แต่ก็ต้องรอให้ห้องเย็นอีกครั้ง และก็ไม่มีการกรองอากาศก่อนเข้าห้อง

## Slide 21: อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
?

## Slide 22
นาย สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สามัญวิศวกรเครื่องกล สก.4340
ASSE 6020 Medical Gas Systems Inspector 3194
LINE ID s_a_n
E-mail s_a_nth@hotmail.com
TEL 0805776633
ขอบคุณครับ